宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站

编制单位：宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站

二〇二一年五月

建设单位：宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站

法人代表：白荣月

编制单位：宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站

法人代表：白荣月

建设单位

电话：13953450600

邮编：253400

地址：德州市宁津县相衙镇芝麻李村北

编制单位

电话：13953450600

邮编：253400

地址：德州市宁津县相衙镇芝麻李村北

前 言

一、验收项目概况	1

二、验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	2

2.4 验收执行标准	3

三、工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要生产设备及原辅材料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5生产工艺	6

3.6项目变动情况	7

四、环境保护设施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.2其他环保设施	10

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	13

5.3项目环评批复落实情况	15

六、验收执行标准	15

6.1 有组织废气监测	16

6.2无组织废气监测	16

6.3噪声监测	16

6.4固废	16

七、验收监测内容	17

7.1环境保护设施调试效果	17

八、质量保证和质量控制	19

8.1监测分析方法及仪器	19

8.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

九、验收监测结果	21

9.1生产工况	21

9.2环境保护设施调试效果	21

十、验收监测结论	24

10.1废气	24

10.2废水	24

10.3噪声	24

10.4固废	24

10.5卫生防护距离符合情况	24

10.6结论	24

十一、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

# 前 言

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站位于山东省德州市宁津县相衙镇芝麻李村北，在现有厂区现有车间北侧新建车间1000m2，建设“宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目”。本次验收范围为宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目。宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站投资300万元，购置搅拌机、四仓输送带、螺旋输送机、筒仓等主要生产设备，其中环保投资30万元，占总投资比例的10%。本项目新增劳动定员5人，实行白班制生产制度，每天工作8小时，年工作300天。宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目可年产混凝土6万方。

本项目属于扩建项目，现有工程为《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站年产混凝土3万方项目》。2019年12月29日，宁津县环境保护局以宁环报告表[2018]400号《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站年产混凝土3万方项目环境影响报告表审批意见》对该项目进行了批复。2019年9月5日，宁津县环境保护局以宁环验[2019]333号《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站年产混凝土3万方项目固废污染防治设施竣工环境保护验收意见》对该项目进行了验收批复

2020年8月委托德州清阳环境评估服务有限公司编制完成了《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境影响报告表》。2020年10月23日，宁津县行政审批服务局以宁审批环报告表[2020]253号《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境影响报告表审批意见》对该项目进行了批复。

2021年5月，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站启动自主验收工作，并进行自查，委托山东九盛检测科技有限公司承担了该项目的监测工作。山东九盛检测科技有限公司于2021年5月12日~5月13日对该项目进行了现场监测，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站在此基础上编制了本验收监测报告。

# 一、验收项目概况

| 项目名称 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站 |
| 建设地点 | 山东省德州市宁津县相衙镇芝麻李村北 |
| 联系人 | 白荣月 | 联系电话 | 13953450600 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 迁建 （划√） |
| 占地面积 | 4000m2 | 建筑面积 | 1000 m2 |
| 开工日期 | 2020年11月 | 竣工日期 | 2021年4月 |
| 投入试运行时间 | —— | 申领排污许可证情况 | 已申领 |
| 环评报告表审批部门 | 宁津县行政审批服务局 |
| 环评报告表审批时间 | 2020年10月 | 环评报告表审批文号 | 宁审批环报告表[2020]253号 |
| 环评报告表编制单位 | 德州清阳环境评估服务有限公司 | 环评报告表完成时间 | 2020年8月 |
| 实际总投资 | 300万元 | 环保投资 | 30万元 |
| 验收工作由来 | 项目竣工申请验收 | 验收工作的组织与启动时间 | 2021年5月 |
| 验收范围 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目 |
| 验收内容 | 核查该项目在设计、施工阶段对环评报告（含变更说明）、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。 核查该项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅材料的使用情况。 核查该项目各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查污染物达标排放情况。 核查该项目环保管理制定和实施情况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。 核查该项目周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。 |
| 是否编制了验收监测方案 | 是 | 方案编制时间 | 2021年5月8日 |
| 现场验收监测时间 | 2021年5月12日~5月13日 | 验收监测报告形成过程 | —— |
| 运行时间 | 全年生产时间300天，采用每天8小时工作制 |

# 二、验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规

### 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

### 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）；

### 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月修订）；

### 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；

### 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

### 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

### 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

### 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月修改）；

### 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）；

### 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

### 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

### 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

### 《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

### 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

### 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

### 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）；

### 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）；

### 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018年 第9号）；

### 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

### 国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.7.16）；

### 关于印发《德州市环境保护局建设项目竣工环境保护验收实施方案》的通知（德环函【2018】10号）；

### 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

- 《宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境影响报告表》（德州清阳环境评估服务有限公司，2020年8月）；

- 《关于宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境影响报告表的批复》（宁津县行政审批服务局，宁审批环报告表[2020]253号，2020年10月23日）；

## 2.4 验收执行标准

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）；

- 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准（环境保护部[2013]36 号）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

# 三、工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

德州市位于黄河下游北岸，山东省的西北部，东经115°45′～117°36′，北纬36°24′25″～38°0′32″之间。北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻；西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连；西南与聊城地区接壤；南隔黄河与济南市相望；东临滨州市。东西宽200km，南北长175km，总面积10356km2，占全省总面积的7.53%。

本项目位于山东省德州市宁津县相衙镇芝麻李村北，地理位置见附图1。本项目总建筑面积1000m2，平面布置见附图2。

项目布置较紧凑，这样既缩短了物料的运输，节省了能耗，又方便了生产管理。距离项目最近的敏感点为项目西南侧104m的芝麻李村。项目生产过程中产生的污染均采取了相应的防治措施，厂界均可达标排放，故周围敏感点受本项目影响较小。项目周围情况见附图3。

表3-1主要敏感点一览览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 与项目厂区距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芝麻李村 | 西南 | 104m |
| 2 | 陈筲匠村 | 北 | 110m |
| 3 | 庞庄村 | 东 | 210m |

## 3.2 建设内容

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目主要建设内容见表3-2。

表3-2项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 | 环评批复及要求 | 实际建设内容 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料车间 | 1间，建筑面积700m2，主要用于石子、砂子等存放。 | 1间，建筑面积700m2，主要用于石子、砂子等存放。 | 无 |
|  | 搅拌车间 | 1间，建筑面积300m2，主要包括混凝土配料、搅拌设备等。 | 1间，建筑面积300m2，主要包括混凝土配料、搅拌设备等。 | 无 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积200m2。 | 依托现有，建筑面积200m2。 | 无 |
|  | 洗车平台 | 在厂区西北侧大门新建一座洗车平台，占地面积40m2（8m×5m）。 | 在厂区西北侧大门新建一座洗车平台，占地面积40m2（8m×5m）。 | 无 |
|  | 沉淀池 | 依托现有项目。 | 依托现有项目沉淀池。 | 无 |
| 公用工程 | 供水 | 用水量7330.6m3/a，由宁津县供水管网提供。 | 用水由宁津县供水管网提供。 | 无 |
|  | 供电 | 用电量60000kWh/a，由宁津县供电系统提供。 | 用电由宁津县供电系统提供。 | 无 |
|  | 供热 | 冬季办公室采暖采用空调。 | 冬季办公室采暖采用空调。 | 无 |
| 环保工程 | 废气治理 | 骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭； 厂区四周墙体加装防风抑尘网并在周围种植防护林，增加防尘效果； 筒仓粉尘设风机进行收集、经过自带布袋除尘器处理后分别由23m高排气筒排放（筒仓高18m，排气筒高于筒仓5m，3个筒仓均自带布袋除尘器，分别设置排气筒5#、6#、7#）； 配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器（独立安装）处理后由8#15m高排气筒排放。 对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。 | 本项目骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭；厂区四周墙体加装防风抑尘网并在周围种植防护林，增加防尘效果；对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。 两个水泥筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。 | 每两个筒仓设置一套布袋除尘器和排气筒。 |
|  | 废水治理 | 搅拌过程用水全部进入产品中，搅拌、车辆清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，喷淋用水全部蒸发，不产生废水；生活污水经厂区化粪池处理后由附近农户清运做农肥。 | 车辆和搅拌机清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后由附近农户清运做农肥。 | 无 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 无 |
|  | 固废治理 | 沉淀砂石及除尘器集尘全部回用于生产；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 | 沉淀砂石及除尘器集尘全部回用于生产；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 | 无 |

## 3.3 主要生产设备及原辅材料

本项目主要生产设备一览表见表3-3，本项目原辅材料用量见表3-4。

表3-3项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 环评设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | Js1000 | 台 | 1 | 1 |
| 2 | 四仓输送带 | PLD1600 | 台 | 1 | 1 |
| 3 | 水泥/粉煤灰称量 | —— | 台 | 1 | 1 |
| 4 | 水称量 | —— | 台 | 1 | 1 |
| 5 | 螺旋输送机 | —— | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 筒仓 | —— | 台 | 3 | 4 |
| 7 | 全自动集控系统 | —— | 台 | 1 | 1 |
| 8 | 气控系统 | —— | 台 | 1 | 1 |

表3-4项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名 称 | 环评设计用量 | 实际用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂子 | 4万t/a | 4万t/a |
| 2 | 水泥 | 18000t/a | 18000t/a |
| 3 | 石子 | 4万t/a | 4万t/a |
| 4 | 粉煤灰 | 1000t/a | 1000t/a |
| 5 | 矿粉 | 600t/a | 600t/a |

## 3.4 水源及水平衡

（一）供水

该项目用水包括生产用水、车辆清洗用水、喷淋用水和生活用水。

①生产用水：混凝土搅拌时需加入一定的水，年用水量为6000m3，其中新鲜用水量为4800m3/a，车辆清洗回用水用量为1248m3/a。

②搅拌机、车辆清洗用水：项目在厂区西北侧入口新增洗车平台1座，用于本项目进出运输车辆的清洗。运输车辆清洗用水量约为1368m3/a。搅拌机每天清洗一次，搅拌机清洗废水产生量约60m3/a，则清洗废水产生量约1428m3/a。

③喷淋用水：项目车间及厂区定期喷淋，喷淋用水量为1000m3/a。

④生活用水：该项目新增生活用水量约为45m3/a。

项目总用水量为 7330.6m3/a，用水由宁津县供水管网提供。

（二）排水

生产用水全部进入产品，不产生工艺废水；喷淋用水全部蒸发，不产生废水；清洗废水产生量为1428m3/a，收集后经沉淀池2级沉淀，表层清水回用于生产，回用水量1142.4m3/a，车辆清洗废水不外排；项目生活废水产生量为0.12m3/d（36m3/a）。生活污水经化粪池处理后，由附近农户清运做农肥。

该项目总用水量为7330.6m3/a，废水产生量为36m3/a。该项目采用雨污分流排水系统，雨水经地表汇集后通过雨水管排入厂区附近的沟渠。

## 3.5生产工艺

图2  生产工艺及产污流程图

工艺流程叙述及产污环节：

1、筒仓供料系统

①筒仓：外购的水泥、粉煤灰使用封闭的运输车运至公司，运输车中配有空压机将粉料沿管道输送至筒仓内贮存，混凝土生产线设置水泥筒仓2个、粉煤灰筒仓1个，项目共计3个筒仓，筒仓容积均为120t/个，筒仓高度均为18m，此过程产生粉尘G1、噪声N1。

②输送、计量：筒仓内粉料经螺旋输送机输送至计量平台，进行称重计量，螺旋输送机密闭，此过程产生机械噪声N2、N3及输送粉尘G2、计量粉尘G3。

2、车间供料系统

①堆场：外购的砂子、石子等运至车间堆场散装堆放，期间会产生粉尘G4。

②计量、上料、输送：堆场内物料利用铲车输送至配料仓计量配料后，经传送带运至搅拌平台，物料在此过程中产生机械噪声N4、N5及输送粉尘G7、计量粉尘G5、上料粉尘G6。

3、搅拌

筒仓供料系统及车间供料系统将计量好的物料运至搅拌设备加水进行搅拌作业，搅拌均匀后的产品即可装车外售。项目在搅拌过程中产生噪声N6和粉尘G8。

4、在搅拌完成后，将产品装入混凝土输送车，并在检验合格后出厂运输交付客户，运送至施工现场。

搅拌机、运输用的车辆需要每天冲洗一次，冲洗后的废水经导流沟排入厂区内沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。

## 3.6项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求的变更及变更原因见表3-5。

表3-5建设项目变更情况及变更原因

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程变更 | 筒仓粉尘设风机进行收集、经过自带布袋除尘器处理后分别由23m高排气筒排放（筒仓高18m，排气筒高于筒仓5m，3个筒仓均自带布袋除尘器，分别设置排气筒5#、6#、7#）。 | 两个水泥筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后分别由23m高排气筒排放；1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后分别由23m高排气筒排放。 | 由于实际运行需要，为降低后续运营成本，筒仓产生的粉尘合并后进行处理后排放。 |
| 生产设备变更 | 环评设计情况见表3-3 | 实际建设情况见表3-3 | 由于实际生产需要，新增一台筒仓用于矿粉储存。 |

据环保部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号）规定，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施未发生重大变化，上述变化不属于重大变动。

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气

本项目两个水泥筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭；厂区四周墙体加装防风抑尘网，增加防尘效果；对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。

表 4-1废气治理/处置措施

| 废气名称 | 主要污染因子 | 产生工序 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒仓呼吸废气 | 颗粒物 | 水泥筒仓 | 间歇 | 设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放 |
| 筒仓呼吸废气 | 颗粒物 | 矿粉筒仓 粉煤灰筒仓 | 间歇 | 设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后分由23m高排气筒排放 |
| 搅拌废气 砂石上料废气 | 颗粒物 | 计量上料 搅拌 | 间歇 | 配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放 |

4.1.2废水

本项目车辆和搅拌机清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。新增生活污水量约为36m3/a，主要特征污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N、等污染物。生活污水经化粪池处理后由附近农户清运做农肥。废水污染防治设施情况详见表4-2。

表4-2废水污染防治设施一览表

| 序号 | 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 工艺与设计 处理能力 | 设计指标 | 废水回用量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 生活办公 | CODCr BOD5 NH3-N SS | 间歇 | 36m3/a | 化粪池处理 | —— | —— | —— | 附近农户清运做农肥 |

4.1.3噪声

项目噪声源主要为搅拌机、输送带等设备运行时产生的噪声，运行时噪声值在75～95dB（A）之间，通过选用低噪音设备、基础减振、建筑隔音和距离衰减等措施后于厂界达标排放。噪声污染治理设施情况详见表4-3。

表4-3 噪声污染治理设施一览表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 生产车间 | 建筑隔音、距离衰减 |

4.1.4固体废物

（1）一般固废

项目营运过程中产生的固体废物主要是生产废水经沉淀池沉淀后产生的沉淀砂石、布袋除尘器收集的粉尘。

沉淀砂石：搅拌机清洗废水、车辆清洗废水均被收集至沉淀池，沉淀出的砂石约10t/a，全部回用于生产。

布袋除尘器收集的粉尘：项目生产过程产生粉尘，除尘器收集的粉尘量为5.6749t/a，全部回用于生产。

以上工序产生的固废均能实现无害化处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

（2）生活垃圾

项目新增生活垃圾量为0.6t/a，统一收集后，交由环卫部门定期清运。

## 4.2其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

地面硬化、厂区防渗、消防设施等

4.2.2 在线监测装置

本项目未安装在线监测装置。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资情况

本项目实际总投资300万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的10%；总投资和环保投资与环评设计中相同；各项环保设施具体投资情况见表4-4。

表4-4各项环保设施实际投资情况一览表

| 序号 | 环保工程 | 环评设计投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理措施 | 27 | 27 | 密闭车间、输送带密闭；布袋除尘器；喷淋设施 |
| 2 | 废水治理措施 | 0 | 0 | 化粪池及沉淀池依托现有项目 |
| 3 | 噪声治理措施 | 2 | 2 | 低噪设备、隔声装置 |
| 4 | 固废收集措施 | 1 | 1 | 废品收集、运输 |
| 合 计 | 30 | 30 | —— |

4.3.2“三同时”落实情况

本项目工程建设主体工程、环保工程、生产设备、生产工艺等落实了环评报告表及批复要求，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度要求。项目环保设施环评设计、实际建设情况一览表见表4-5。

表4-5项目环保设施环评、实际建设情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评设计情况 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭； 厂区四周墙体加装防风抑尘网并在周围种植防护林，增加防尘效果； 筒仓粉尘设风机进行收集、经过自带布袋除尘器处理后分别由23m高排气筒排放（筒仓高18m，排气筒高于筒仓5m，3个筒仓均自带布袋除尘器，分别设置排气筒5#、6#、7#）； 配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器（独立安装）处理后由8#15m高排气筒排放。 对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。 | 本项目骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭；厂区四周墙体加装防风抑尘网并在周围种植防护林，增加防尘效果；对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。 两个水泥筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。 | 已落实 |
| 2 | 废水治理 | 搅拌过程用水全部进入产品中，搅拌、车辆清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，喷淋用水全部蒸发，不产生废水；生活污水经厂区化粪池处理后由附近农户清运做农肥。 | 车辆和搅拌机清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后由附近农户清运做农肥。 | 已落实 |
| 3 | 噪声治理 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 已落实 |
| 4 | 固废治理 | 沉淀砂石及除尘器集尘全部回用于生产；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 | 沉淀砂石及除尘器集尘全部回用于生产；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 | 已落实 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1结论

1、环境空气影响分析

本项目废气主要为焊接过程产生的焊接烟尘。

本项目焊接使用工艺为电焊，根据《焊接工作的劳动保护》及《焊接车间环境污染及控制技术进展》可知，电焊工艺的发尘量为8g/kg。本项目焊条用量0.2t/a，则烟尘产生量为0.0016t/a，产生速率为0.001067kg/h。每个焊接工位设移动式焊烟净化器（净化器净化收集量≥80%、处理效率≥80%）进行收集处理。（焊接工序按每天生产5小时，年生产300天计）

移动式焊烟净化器为一体化设备，自带储尘设施，处理效率≥80%，经焊烟净化器处理后排放的焊接烟尘为0.000256t/a，排放速率为0.000171kg/h。未被收集的焊接烟尘产生量为0.00032t/a，产生速率为0.0002134kg/h。无组织排放的焊接烟尘总量为0.000576t/a，排放速率为0.000384kg/h。经预测颗粒物最大浓度为0.000598mg/m3，厂界处颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物浓度1.0mg/m3）。

2、水环境影响分析

本项目无生产废水产生，本项目劳动定员15人，生活污水产生量为144m3/a。主要成分为COD、BOD5、NH3-N、SS等，主要污染物浓度为COD：400mg/L，NH3-N：35 mg/L，SS：300mg/L，BOD5：180mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入德州太阳岛污水处理厂集中处理。

本项目采用雨污分流排水系统，雨水经地表汇集后通过雨水管排入雨水管网。

因此，项目对周围地表水环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目营运期噪声主要为普通车床、数控车床、锯床、钻床等设备运行时产生的噪声，运行时噪声值在70～90dB(A)之间。通过合理布局，高噪声设备尽量远离厂界；加强厂区管理，建设绿化带，经过厂房隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、固废环境影响分析

项目营运过程中产生的边角料、金属碎屑、焊渣经企业分类收集后外售物资回收单位；废切削液、废液压油、废切削液桶、废液压油桶暂存危废暂存间，并委托有危废处理资质的单位进行处理；生活过程中产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。项目产生的固体废物能够得到妥善处置和综合利用，对项目区周围环境产生的影响较小。

综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲本项目是可行的。

5.1.2建议

1、加强企业环境管理，保证污染防治措施的正常运转，使污染物达标排放。

2、做好安全生产工作，防止意外事故的发生。

3、继续扩大厂界周围绿化面积，搞好绿化，美化环境，提高绿化带的环境效益。

4、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

5、加强环境管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，确保在源头尽可能地消除各类污染。加强职工对环境保护工作重要性的认识，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

## 5.2审批部门审批决定

报告表审批意见：

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境影响报告表审批意见

宁审批环报告表[2020]253号

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站投资300万元建设混凝土生产扩建项目，该项目位于宁津县相衙镇芝麻李村北，占地面积4000平方米。该项目属于改扩建项目，在落实各项污染防治措施后，能满足环境保护要求。

一、项目运行期间应严格落实报告表提出的各项污染治理措施和本批复要求，重点做好以下工作：

1、落实施工期各项环保措施，加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、固废、噪声对周围环境产生不利影响。防止施工噪声扰民，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。

2、项目营运期间筒仓粉尘经自带布袋除尘器处理后，由23米排气筒(5#、6#、7#)排放；搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(8#)排放。粉尘排放浓度须满足《建材工业污染物排放标准》(DB37/2373-2018) 表2“重点控制区”限值要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。

严格落实报告表中提出的无组织排放控制措施，采用增设围挡、洒水抑尘、加盖防尘网等措施，最大限度减少扬尘的排放。粉尘排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3水泥行业标准限值要求。

2、采取选用低噪声设备、高噪声设备尽量远离厂界；机械装置设备设置减振器，加强厂区管理，建设绿化带，确保营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。

3、项目废水主要为生活污水和施工废水。生活污水经化粪池沉淀后，由农户定期清运做农肥；施工废水经沉淀处理后回用于项目生产和项目洒水抑尘。生活污水收集管道、化粪池、垃圾存放处等做好防渗措施，防止污染地下水和土壤。

4、沉淀砂石、除尘器集尘全部回用于生产，生活垃圾定期由环卫部门定期清运。厂内一般工业固体废物暂存须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准的要求。

二、严格落实环评文件中的措施和要求，由德州市生态环境局宁津分局做好项目运行后的环境监督管理工作。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、建设项目发生实际排污行为之前应获得排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

五、该项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，该环境影响评价文件必须报我局重新审核。

宁津县行政审批服务局

2020年10月23日

## 5.3项目环评批复落实情况

表5-1环评批复落实情况

| 环评批复 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 项目营运期间筒仓粉尘经自带布袋除尘器处理后，由23米排气筒(5#、6#、7#)排放；搅拌粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(8#)排放。粉尘排放浓度须满足《建材工业污染物排放标准》(DB37/2373-2018) 表2“重点控制区”限值要求，排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准要求。 严格落实报告表中提出的无组织排放控制措施，采用增设围挡、洒水抑尘、加盖防尘网等措施，最大限度减少扬尘的排放。粉尘排放浓度须满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表3水泥行业标准限值要求。 | 本项目两个水泥筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；1个粉煤灰筒仓和1个矿粉筒仓产生的粉尘设风机进行收集、经过一套布袋除尘器处理后由23m高排气筒排放；配料仓上方设集气罩、搅拌机密闭，搅拌产生的粉尘设风机进行收集、经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。骨料全部在原料车间并设置喷淋设施、输送皮带全部密闭；厂区四周墙体加装防风抑尘网，增加防尘效果；对厂区地方定期洒水，以减少汽车动力扬尘。 根据监测报告，验收监测期间，项目有组织颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”要求；有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 项目厂界无组织颗粒物满足满足山东省《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值要求。 | 已落实 |
| 项目废水主要为生活污水和施工废水。生活污水经化粪池沉淀后，由农户定期清运做农肥；施工废水经沉淀处理后回用于项目生产和项目洒水抑尘。生活污水收集管道、化粪池、垃圾存放处等做好防渗措施，防止污染地下水和土壤。 | 厂区实行雨污分流，雨水通过雨水管网外排；该项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，由农户定期清运做农肥。本项目生活废水污水排放口，故本次未对废水进行监测。 | 已落实 |
| 采取选用低噪声设备、高噪声设备尽量远离厂界；机械装置设备设置减振器，加强厂区管理，建设绿化带，确保营运期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。 | 本项目在采用建筑隔音、距离衰减、加强车辆管理等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 | 已落实 |
| 沉淀砂石、除尘器集尘全部回用于生产，生活垃圾定期由环卫部门定期清运。厂内一般工业固体废物暂存须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单标准的要求 | 项目沉淀砂石、除尘器集尘全部回用于生产，生活垃圾定期由环卫部门定期清运。 | 已落实 |
| 建设项目发生实际排污行为之前应获得排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具环境保护设施验收合格意见。 | 项目已按照要求申领固定污染源排污登记表，符合相应要求。 | 已落实 |

# 六、验收执行标准

## 6.1 有组织废气监测

表6-1有组织废气监测标准

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布袋除尘器 排气筒 | 颗粒物 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”要求； 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求 | 10 | 3.5 |
| 2 | 1#、2#筒仓 排气筒 |  |  |  | 11.03kg/h（内插法） |
| 3 | 3#、4#筒仓 排气筒 |  |  |  |  |

## 6.2无组织废气监测

表6-2无组织废气监测标准

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向厂界外1个点 下风向厂界外3个点 | 颗粒物 | 《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值 | 0.5 |

## 6.3噪声监测

表6-3噪声监测标准

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界外1m处 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 功能区标准要求； | 昼间60 夜间50 |

## 6.4固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。

# 七、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废气监测

表7-1有组织废气排放监测项目、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 计量上料和搅拌工序布袋除尘器排气筒P1进、出口 | 颗粒物 | 3次/天 监测2天 |
|  | 1#、2#筒仓排气筒P2出口 | 颗粒物 |  |
|  | 3#、4#筒仓排气筒P3出口 | 颗粒物 |  |

表7-2无组织废气排放监测项目、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向厂界外1个点，下风向厂界外3个点（具体点位监测时根据风向确定） | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 无组织废气监测点位示意 |  |

7.1.2厂界噪声监测

表7-3噪声验收监测因子、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界四周（东、西、南、北厂界各设一个点），具体点位示意图见下图 | 噪声 | 昼间监测1次 监测2天 |
| 噪声监测点位布置图 |  |

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及仪器

表8-1监测依据、方法、设备及检出限

| 监测方法一览表 |
| --- |
| 检测项目 | 标准名称 | 检出限 |
| 有组织 废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 | 1.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 | GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 | 1.0mg/m3 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》及修改单 | 0.001mg/m3 |
| 工业企业厂界环境噪声 | GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | / |
| 检测仪器 |
| 类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检测项目 | 检测人员 |
| 现场 采样 仪器 | 低浓度自动烟尘烟气综合 测试仪 | ZR-3260D型 | SDJS/JD192 | 有组织废气： 颗粒物 无组织废气： 颗粒物 | 赵亮、刘旭升 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3922 | SDJS/JD188、189、190、191 |  |  |
|  | 多功能声级计 | AWA5688 | SDJS/JD193 | 工业企业厂界环境噪声 |  |
|  | 声校准器 | AWA6022A | SDJS/JD194 |  |  |
|  | 空盒气压表 | DYM-3 | SDJS/JD195 | 气象参数 |  |
|  | 便携式风向风速仪 | PLC16025 | SDJS/JD196 |  |  |
|  | 温湿度计 | TES1360A | SDJS/JD197 |  |  |
| 实验室检测仪器 | 恒温恒湿称重系统 | THCZ-150 | SDJS/JD02 | 有组织废气： 颗粒物 无组织废气： 颗粒物 | 张文清 |
|  | 电子天平 | AUW120D ASSY | SDJS/JD01 |  |  |

## 8.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

8.2.1 废气质量保证和质量控制

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

8.2.2 废气监测质控措施

8.2.2.1采样设备定期流量校准

项目分析仪器标气标定，单点校准；采用国标分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。监测数据及监测报告执行三级审核制度。

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

## 8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

8.3.1噪声质量保证和质量控制

为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。

8.3.2噪声监测质控措施

（1）监测仪器和声校准器在有效检定期内，监测测试人员均经考核合格并持证上岗。

（2）声级计在测量前后使用噪声值为94.0 dB（A）的标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）。

（3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速5.0m/s以上停止测量。

（4）测量时传声器加风罩。

# 九、验收监测结果

## 9.1生产工况

本次验收监测于2021年5月12日~5月13日进行，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常，对各生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见表9-1。

表9-1监测期间生产负荷核查情况

| 项目名称 | 监测日期 | 设计产量 | 实际产量（t/d） | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土（m3/d） | 混凝土（m3/d） |  |
| 混凝土生产扩建项目（年产混凝土6万方） | 2021.5.12 | 200 | 180 | 90% |
|  | 2021.5.13 | 200 | 180 | 90% |

由上表可知，监测期间生产负荷均在75%以上，满足竣工环保验收监测工况要求。

## 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1验收监测期间气象参数

表9-2监测期间气象参数表

| 检测日期 | 时间 | 温度（℃） | 湿度（%RH） | 风向 | 风速（m/s） | 总云量 | 低云量 | 大气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.05.12 | 08:30 | 16.9 | 65.6 | S | 1.5 | 3 | 2 | 100.9 |
|  | 10:00 | 18.6 | 60.5 | S | 1.7 | 3 | 1 | 100.8 |
|  | 12:55 | 22.3 | 55.1 | S | 1.9 | 2 | 1 | 100.8 |
| 2021.05.13 | 08:35 | 17.3 | 66.8 | SE | 1.6 | 3 | 2 | 100.7 |
|  | 09:48 | 18.8 | 61.3 | SE | 1.8 | 2 | 1 | 100.8 |
|  | 18:45 | 23.7 | 59.3 | SE | 1.5 | 3 | 2 | 100.6 |

9.2.1.2有组织废气

表9-3有组织废气检测结果

| 检测点位 | 布袋除尘器排放口（进口） |
| --- | --- |
| 内径/高度（m） | 0.40/-- |
| 检测日期 | 2021.05.12 | 2021.05.13 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温（℃） | 25.4 | 30.0 | 31.2 | 23.3 | 22.8 | 21.4 |
| 标干流量（m3/h） | 6109 | 6052 | 5976 | 6253 | 6222 | 6299 |
| 颗粒物实测浓度（mg/m3） | 326.6 | 321.1 | 337.2 | 316.8 | 327.5 | 339.3 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 1.995 | 1.943 | 2.015 | 1.981 | 2.038 | 2.137 |
| 检测点位 | 布袋除尘器排放口（出口） |
| 内径/高度（m） | 0.40/15 |
| 检测日期 | 2021.05.12 | 2021.05.13 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温（℃） | 28.6 | 30.6 | 30.2 | 22.9 | 22.1 | 21.5 |
| 标干流量（m3/h） | 5105 | 5142 | 5102 | 5391 | 5324 | 5380 |
| 颗粒物实测浓度（mg/m3） | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 2.6 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.013 | 0.014 | 0.010 | 0.017 | 0.010 | 0.014 |
| 检测点位 | 1#、2#筒仓排放口（出口） |
| 内径/高度（m） | 0.20/23 |
| 检测日期 | 2021.05.12 | 2021.05.13 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温（℃） | 28.9 | 29.4 | 29.7 | 23.5 | 31.8 | 28.5 |
| 标干流量（m3/h） | 1487 | 1504 | 1493 | 1522 | 1500 | 1475 |
| 颗粒物实测浓度（mg/m3） | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 3.2 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| 检测点位 | 3#、4#筒仓排放口（出口） |
| 内径/高度（m） | 0.20/20 |
| 检测日期 | 2021.05.12 | 2021.05.13 |
| 检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温（℃） | 30.7 | 30.9 | 30.4 | 25.1 | 29.9 | 26.3 |
| 标干流量（m3/h） | 1555 | 1575 | 1547 | 1564 | 1567 | 1575 |
| 颗粒物实测浓度（mg/m3） | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| 颗粒物排放速率（kg/h） | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |

以上结果表明，验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目布袋除尘器排气筒P1最大排放浓度为3.1mg/m3，最大排放速率为0.017kg/h；1#、2#筒仓排气筒P2最大排放浓度为3.2mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；3#、4#筒仓排气筒P3最大排放浓度为3.2mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”要求（10mg/m3）；有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（15m高排气筒：3.5kg/h；23m高排气筒：11.03kg/h（内插法））。

9.2.1.3无组织废气

表9-4无组织废气检测结果

| 检测日期 | 颗粒物浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 1#上风向 | 2#下风向 | 3#下风向 | 4#下风向 |
| 2021.05.12 | 第一次 | 0.248 | 0.412 | 0.359 | 0.381 |
|  | 第二次 | 0.230 | 0.374 | 0.343 | 0.408 |
|  | 第三次 | 0.232 | 0.382 | 0.399 | 0.368 |
| 2021.05.13 | 第一次 | 0.248 | 0.346 | 0.383 | 0.364 |
|  | 第二次 | 0.236 | 0.378 | 0.351 | 0.388 |
|  | 第三次 | 0.214 | 0.396 | 0.378 | 0.357 |

以上结果表明，验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目无组织颗粒物最大浓度为0.412mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点0.5mg/m3）的要求。

9.2.1.4噪声

表9-5厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 点位编号 | 检测点位 | 检测结果Leq dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |
| 2021.05.12 | 1# | 东厂界外1m | 59.3 |
|  | 2# | 南厂界外1m | 58.8 |
|  | 3# | 西厂界外1m | 57.4 |
|  | 4# | 北厂界外1m | 58.3 |
| 2021.05.13 | 1# | 东厂界外1m | 59.3 |
|  | 2# | 南厂界外1m | 58.8 |
|  | 3# | 西厂界外1m | 57.4 |
|  | 4# | 北厂界外1m | 58.1 |

以上结果表明，验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目厂界的昼间噪声最高值为59.3dB（A），夜间不进行生产；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)) 2类标准要求。

9.2.2 环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1 废气治理设施处理效率

根据检测报告，选取平均值数据计算，去除效率见表9-6。

表9-6  废气去除效率一览表

| 位置 | 设施 | 类别 | 进口平均速率 kg/h | 出口平均速率 kg/h | 去除效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒P1 | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 2.0182 | 0.013 | 99.356 |

9.2.2.2 污染物排放总量

污染物排放总量核算按照颗粒物监测期间平均排放速率进行计算，见表9-8。

表9-8 污染物排放总量核算一览表

| 序号 | 排放源 | 项目 | 平均排放速率kg/h | 总量t/a | 时间h/a | 总量指标t/a | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒P1 | 颗粒物 | 0.013 | 0.0312 | 0.0524 | 2400 | 0.0557 | 满足 |
| 2 | 排气筒P2 | 颗粒物 | 0.0045 | 0.0108 |  | 2400 |  |  |
| 3 | 排气筒P3 | 颗粒物 | 0.0043 | 0.0104 |  | 2400 |  |  |

由上表可知，本项目颗粒物核算排放量为0.0524/a，颗粒物满足本项目总量指标。

# 十、验收监测结论

验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站主体工程正常生产，环保设施正常运转，实际生产负荷大于设计负荷的75%，符合验收监测条件的要求。其验收结论如下：

## 10.1废气

验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目布袋除尘器排气筒P1最大排放浓度为3.1mg/m3，最大排放速率为0.017kg/h；1#、2#筒仓排气筒P2最大排放浓度为3.2mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；3#、4#筒仓排气筒P3最大排放浓度为3.2mg/m3，最大排放速率为0.005kg/h；排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”要求；有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织颗粒物最大浓度为0.412mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值的要求。

## 10.2废水

本项目车辆和搅拌机清洗废水依托现有项目沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经厂区化粪池处理后由附近农户清运做农肥。本项目生活废水无污水排放口，故本次未对废水进行监测。

## 10.3噪声

验收监测期间，宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目厂界的昼间噪声最高值为59.3dB（A），夜间不进行生产；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)) 2类标准要求。

## 10.4固废

本项目营运过程中产生的沉淀砂石及除尘器集尘全部回用于生产；生活过程中产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。各类固废临时暂存场地规范化设置，确保不造成二次污染。

## 10.5结论

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 十一、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目 | 项目代码 | 2020-371422-30-03-074593 | 建设地点 | 山东省德州市宁津县相衙镇芝麻李村北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | “十九、非金属矿物制品业”中“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工” | 建设性质 | (新建 (改扩建 □ 技改 |
|  | 设计生产能力 | 年产混凝土6万方 | 实际生产能力 | 年产混凝土6万方 | 环评单位 | 德州清阳环境评估服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 宁津县行政审批服务局 | 审批文号 | 宁审批环报告表[2020]253号 | 环评文件类型 | 建设项目环境影报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年11月 月 | 竣工日期 | 2021年4月 | 排污许可证申领时间 | —— |
|  | 环保设施设计单位 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站 | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 | —— |
|  | 验收单位 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站 | 环保设施监测单位 | 山东九盛检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | 90% |
|  | 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 实际总投资 | 300 | 实际环保投资（万元） | 30 | 所占比例（%） | 10 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 27 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 92371422MA3NDHC82Y |  | 2021年5月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 | 0.2774 | 3.2 | 10 | 5.892 | 5.8396 | 0.0524 | 0.0524 |  | 0.3298 | 0.3298 |  | +0.0524 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 | 0 |  |  | 15.6749 | 15.6749 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

生产工况证明

2021年5月12日至5月13日我公司宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站混凝土生产扩建项目环境保护验收监测期间，设备运转正常，5月12日生产180m3混凝土，生产负荷达到90%；5月13日生产180m3混凝土，生产负荷达到90%。符合国家检测技术规范。

特此证明！

| 项目名称 | 监测日期 | 设计产量 | 实际产量（t/d） | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土（m3/d） | 混凝土（m3/d） |  |
| 混凝土生产扩建项目（年产混凝土6万方） | 2021.5.12 | 200 | 180 | 90% |
|  | 2021.5.13 | 200 | 180 | 90% |

宁津县相衙镇万帮混凝土搅拌站

2021年5月15日

# Text boxes

新鲜水7330.6

生活用水

化粪池

损耗9

45

36

36

损耗285.6

1428

搅拌用水

清洗用水

4857.6

附近农户清运做农肥

全部进入产品中

图1 项目水平衡图（单位：m3/a）

1142.4

6000

喷淋用水

1000

损耗1000

2021.05.12

2021.05.13