山东宜岛康制药有限公司

固体制剂车间改造项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：山东宜岛康制药有限公司

编制单位：山东宜岛康制药有限公司

二〇二一年六月

建设单位：山东宜岛康制药有限公司

法人代表：王德柱

编制单位：山东宜岛康制药有限公司

法人代表：王德柱

建设单位

电话：18766058465

邮编：253500

地址：山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首

编制单位

电话：18766058465

邮编：253500

地址：山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	3

2.4 验收执行标准	3

三、工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要生产设备及原辅材料	5

3.4 水源及水平衡	6

3.5生产工艺	7

3.6项目变动情况	9

四、环境保护设施	10

4.1污染物治理/处置设施	10

4.2其他环保设施	11

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	11

五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	12

5.2审批部门审批决定	13

5.3项目环评批复落实情况	14

六、验收执行标准	16

6.1无组织废气监测	16

6.2噪声监测	16

6.3废水监测	16

6.4固废	16

七、验收监测内容	17

7.1环境保护设施调试效果	17

八、质量保证和质量控制	18

8.1监测分析方法及仪器	18

8.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	18

8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

九、验收监测结果	20

9.1生产工况	20

十、验收监测结论	24

10.1废气	24

10.2废水	24

10.3噪声	24

10.4固废	24

10.5结论	24

十一、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

# 前 言

山东宜岛康制药有限公司位于山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首。山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目利用现有固体制剂车间厂房进行建设，由于现有粉碎、总混、胶囊填充工序生产设备无法达到生产需求，限制了杞黄降糖胶囊的生产能力，因此对现有设备进行更新换代，淘汰落后设备，提高生产效率，扩大产能。本次验收范围为山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目。山东宜岛康制药有限公司投资681.8万元，购置空调净化系统、纯化水制备系统、电加热夹层锅、槽型混合机、粗碎机、脉动真空干燥机、除尘粉碎机、单机除尘器、摇摆颗粒机、振荡筛、多向运动混合机、胶囊充填机、瓶包装线、铝塑包装机、颗粒包装机、电加热杀菌锅等设备25台套，其中环保投资5万元，占总投资比例的0.73%。本项目项目不新增劳动定员，人员由现有项目调剂，采用三班制，每班生产8h，年生产100天。该项目建设完工后，杞黄降糖胶囊产品在固体制剂车间生产部分的效率可提高至年产3亿粒的能力。

本项目属于技改项目，2020年11月委托德州清阳环境评估服务有限公司编制完成了《山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境影响报告表》。2020年11月27日，德州市陵城区行政审批服务局以陵行审环[2020]262号《山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境影响报告表审批意见》对该项目进行了批复。

山东宜岛康制药有限公司由德州博诚制药有限公司分立而来，公司现有项目为《原料药车间、软膏车间建设项目》、《年产1000万袋通塞脉颗粒项目》、《天然气锅炉建设项目》以及《年产1亿粒杞黄降糖胶囊项目》，现有工程的环评实施情况见下表。

现有工程环评实施情况表

| 项目名称 | 环评批复文号 | 批复部门 | 批复时间 | 建设情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料药车间、软膏车间建设项目 | 德环办字 [2011]134号 | 德州市 环境保护局 | 2011年 8月16日 | 软膏车间 未建设； 原料药车间 已停产 | / |
| 年产1000万袋通塞脉颗粒项目 | 陵环报告书 [2014]1号 | 陵县 环境保护局 | 2014年 2月10日 | 建设完成 | 2015年12月14日 陵环验[2015]27号 |
| 天然气锅炉 建设项目 | 陵环报告表[2012]7号 | 陵县 环境保护局 | 2012年 3月28日 | 建设完成 | 2014年1月13日 陵环验[2014]2号 |
| 年产1亿粒杞黄降糖胶囊项目 | 陵环报告书[2018]5号 | 德州市陵城区环境保护局 | 2018年 5月18日 | 建设完成 | 2020年8月8日 |

2021年6月，山东宜岛康制药有限公司启动自主验收工作，并进行自查，委托山东金诚检验检测认证有限公司承担了该项目的监测工作。山东金诚检验检测认证有限公司于2021年6月11日~6月12日对该项目进行了现场监测，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环保总局令第13号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（部公告2018年 第9号）的有关规定，山东宜岛康制药有限公司在此基础上编制了本验收监测报告。

# 一、验收项目概况

| 项目名称 | 山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东宜岛康制药有限公司 |
| 建设地点 | 山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首 |
| 联系人 | 蒙广顺 | 联系电话 | 18766058465 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 √ 迁建 （划√） |
| 占地面积 | 3038m2 | 建筑面积 | 2850 m2 |
| 开工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2021年6月 |
| 投入试运行时间 | —— | 申领排污许可证情况 | 许可证编号：91371421MA3M7L7E7H001U |
| 环评报告表审批部门 | 德州市陵城区行政审批服务局 |
| 环评报告表审批时间 | 2020年11月 | 环评报告表审批文号 | 陵行审环[2020]262号 |
| 环评报告表编制单位 | 德州清阳环境评估服务有限公司 | 环评报告表完成时间 | 2020年11月 |
| 实际总投资 | 681.8万元 | 环保投资 | 5万元 |
| 验收工作由来 | 项目竣工申请验收 | 验收工作的组织与启动时间 | 2021年6月 |
| 验收范围 | 山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目 |
| 验收内容 | 核查该项目在设计、施工阶段对环评报告（含变更说明）、环评批复中所提出的环保措施的落实情况。 核查该项目实际建设内容、实际生产能力、产品内容及原辅材料的使用情况。 核查该项目各类污染物实际产生情况及采取的污染控制措施，分析各项污染控制措施实施的有效性；通过现场检查和实地监测，核查污染物达标排放情况。 核查该项目环保管理制定和实施情况，相应的环保机构、人员和监测设备的配备情况。 核查该项目周边敏感保护目标分布及受影响情况；核查卫生防护距离内是否有新建环境敏感建筑物。 |
| 是否编制了验收监测方案 | 是 | 方案编制时间 | 2021年6月6日 |
| 现场验收监测时间 | 2021年6月11日~6月12日 | 验收监测报告形成过程 | —— |
| 运行时间 | 全年生产时间100天，采用每天三班，每班8小时工作制 |

# 二、验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规

### 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

### 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）；

### 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月修订）；

### 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；

### 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

### 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

### 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月）；

### 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018年1月修改）；

### 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）；

### 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

### 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

### 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

### 《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

### 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

### 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

### 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）；

### 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（实行）>的通知》（环发〔2015〕163号）；

### 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018年 第9号）；

### 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

### 国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017.7.16）；

### 关于印发《德州市环境保护局建设项目竣工环境保护验收实施方案》的通知（德环函【2018】10号）；

### 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

- 《山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境影响报告表》（德州清阳环境评估服务有限公司，2020年11月）；

- 《山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境影响报告表审批意见》（德州市陵城区行政审批服务局，陵行审环[2020]262号，2020年11月27日）；

## 2.4 验收执行标准

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；

- 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准（环境保护部[2013]36 号）及其修改单。

# 三、工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

德州市位于黄河下游北岸，山东省的西北部，东经115°45′～117°36′，北纬36°24′25″～38°0′32″之间。北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻；西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连；西南与聊城地区接壤；南隔黄河与济南市相望；东临滨州市。东西宽200km，南北长175km，总面积10356km2，占全省总面积的7.53%。

本项目位于山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首，地理位置见附图1。本项目总建筑面积2850m2，平面布置见附图2-2。

项目布置较紧凑，这样既缩短了物料的运输，节省了能耗，又方便了生产管理。距离项目最近的敏感点为项目西南侧370m的陵城经济开发区管理委员会。项目生产过程中产生的污染均采取了相应的防治措施，厂界均可达标排放，故周围敏感点受本项目影响较小。项目周围情况见附图3。

表3-1主要敏感点一览览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 与项目厂区距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陵城经济开发区管理委员会 | 西南 | 370m |
| 2 | 陵城司法局开发区司法所 | 西北 | 385m |
| 3 | 建设中小区 | 西北 | 400m |
| 4 | 陵城区一中 | 南 | 410m |
| 5 | 陵城区第四实验小学 | 西南 | 415m |
| 6 | 陵城区开发区医院 | 西北 | 460m |
| 7 | 地鑫锦园 | 西北 | 500m |
| 8 | 文苑小区 | 西南 | 500m |
| 9 | 西班牙小城 | 西南 | 625m |
| 10 | 现代城 | 西南 | 920m |
| 11 | 菜园村 | 东北 | 1020m |

## 3.2 建设内容

山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目主要建设内容见表3-2。

表3-2项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程内容 | 环评批复及要求 | 实际建设内容 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 中药 车间 | 生产车间1栋，钢混结构，用于通塞脉颗粒和杞黄降糖胶囊的生产。中药车间不进行杞黄降糖胶囊固体部分工序。 | 生产车间1栋，钢混结构，用于通塞脉颗粒和杞黄降糖胶囊的生产。 | 无 |
|  | 固体制剂车间 | 生产车间1栋，钢混结构，设有粉碎、总混、胶囊填充工序。 | 生产车间1栋，钢混结构，设有粉碎、总混、胶囊填充工序。 | 无 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 依托位于厂区南侧中部， 四层砖混结构的现有办公楼。 | 依托位于厂区南侧中部， 四层砖混结构的现有办公楼。 | 无 |
| 公辅工程 | 供水 | 纯化水制备能力0.5t/h，自来水由陵城区第二水厂供给，纯化水制备装置1套，工艺为过滤+反渗透+离子交换，主要用于设备清洗。 | 自来水由陵城区供水管网提供，设有一套纯化水制备能力0.5t/h的纯化水制备装置。 | 无 |
|  | 供电 | 用电量10万kWh/a，由陵城区供电系统提供。 | 由陵城区供电系统提供。 | 无 |
|  | 供热 | 依托现有 2t/h 燃气锅炉供热。 | 依托现有 2t/h 燃气锅炉供热。 | 无 |
| 环保工程 | 废气治理 | 项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。 | 本项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。 | 无 |
|  | 废水治理 | 纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。 | 纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。 | 无 |
|  | 噪声治理 | 车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减。 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 无 |
|  | 固废治理 | 生产过程产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。 | 生产过程产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。 | 无 |

## 3.3 主要生产设备及原辅材料

本项目主要生产设备一览表见表3-3，本项目技改不涉及原辅材料用量变化。

表3-3项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 环评设计数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调净化系统 | 亚太 | 套 | 1 | 1 |
| 2 | 纯化水制备系统 | 亚太 | 套 | 1 | 1 |
| 3 | 电加热夹层锅 | 300L | 台 | 4 | 4 |
| 4 | 槽型混合机 | 200加重型 | 台 | 3 | 3 |
| 5 | 粗碎机 | PS400 | 台 | 1 | 1 |
| 6 | 脉动真空干燥机 | MZG-60 | 台 | 3 | 3 |
| 7 | 除尘粉碎机 | 30B | 台 | 2 | 2 |
| 8 | 单机除尘器 | SH-C22 | 台 | 1 | 1 |
| 9 | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 台 | 1 | 1 |
| 10 | 振荡筛 | S49-600-2S | 台 | 1 | 1 |
| 11 | 多向运动混合机 | HD1000 | 台 | 1 | 1 |
| 12 | 胶囊充填机 | NJP-2000 | 台 | 2 | 2 |
| 13 | 瓶包装线 | 9通道 | 台 | 1 | 1 |
| 14 | 铝塑包装机 | DPP-260H | 台 | 1 | 1 |
| 15 | 颗粒包装机 | DXDK900 | 台 | 1 | 1 |
| 16 | 电加热杀菌锅 | JT500-1000 | 台 | 1 | 1 |

## 3.4 水源及水平衡

供水：项目用水主要为设备清洗用水和纯水制备用水（本项目不新增用水，用水需求部分自中药车间迁至本项目车间），由陵城区自来水管网供水。

设备清洗用水：为保证生产设备的清洁程度，药品生产之后使用纯水对设备进行清洗，每日设备清洗用水量约为1.5m3/d，年用水量约为150m3/a。

抽真空用水：本项目减压干燥工序通过真空泵抽真空的方式对物料进行干燥，抽真空的过程中使用抽真空用水，用水量约为0.15m3/d（15m3/a）。

纯水制备用水：项目采用纯水制备系统对自来水进行净化后用于设备清洗，纯水制备系统采用过滤+RO反渗透工艺+离子交换工艺，纯水制备率约为75%，纯水用量为150m3/a，纯水制备用水量为200m3/a。

排水：项目废水为设备清洗废水、抽真空废水和纯水制备废水（本项目不新增废水水，中药车间废水产生迁至本项目车间）。

纯水制备废水：纯水制备废水产生量为50m3/a。纯水制备废水属清净下水，经污水管网进入陵城区第二污水处理厂。

设备清洗废水：本项目设备清洗废水产生量为120m3/a，设备清洗废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。

抽真空废水：本项目减压干燥工序通过真空泵抽真空的方式对物料进行干燥，抽真空的过程中产生抽真空废水，废水产生量约为0.15m3/d，废水产生量约为15m3/a。抽真空废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。

固体车间工序自中药车间本车间固体工艺搬迁至本车间，固体车间用水量与中药车间固体工序用水量一致，因此项目技改完成后全厂供排水情况未发生变化。

项目采用雨污分流排水系统，雨水经地表汇集后通过雨水管排入厂区附近的沟渠。

图1 技改部分水平衡图（单位：m3/a）

图2 技改后全厂水平衡图（单位：m3/a）

## 3.5生产工艺

图3 生产工艺及产污流程图

现有工程工艺及产污流程简述

（1）原料按照生产工艺进行称量并投入提取罐对其进行煎煮提取，加热方式为蒸汽加热。提取方法为：加水煎煮两次，第一次煎煮1.5小时，第二次煎煮1小时，合并两次煎液，静置。通过过滤网滤出药渣，滤液进入下一道工序。提取工序产生药渣S1。

（2）将提取后的药液加热浓缩，加入95%的乙醇进行醇沉，搅匀，静置。醇沉工序：醇沉的目的是去除中药水煎浓缩液中的非醇溶性的淀粉、蛋白质等，方法是采用加入酒精配成一定醇度的液体，然后板框过滤进行固液分离以去除无效成分。

浓缩液和酒精按投入各自的配比量搅拌混和均匀，达到料液所需的温度后停止搅拌。

沉降：继续在夹套内通入常温水，保证所需的液温（20°C）。待沉淀完成后开启上清液出料阀，用自吸泵将上清液抽出，因内装浮球式出液器，随上清液液面逐渐下降，浮球也随液面下降，待上清液抽完，因浊液密度远大于上清液，浮球浮在沉淀物表面不再下降，出液器自动停止出液。此时可打开出渣口，将沉淀物排出。浓缩工序废气冷凝时产生不凝气G1 ，沉淀物经板框压滤，固废（S2）外运，滤液以及分离出的药液进入下一道工序。

（3）分离出的药液进入球形浓缩器进行蒸馏，蒸出的乙醇经一级水冷凝后进入乙醇中间罐。球形浓缩器内剩余的药液进入蒸发浓缩器。将上清液回收乙醇，乙醇进行精馏、冷凝后回用。精馏工序产生底液W1，进入厂内污水处理站处理；冷凝工序产生不凝气G4，其主要污染物为乙醇，无组织排放。

（4）蒸发浓缩器器中的药液继续浓缩至稠膏，减压干燥（温度≤60℃），粉碎，100目筛混匀。蒸发浓缩工序产生废气（G2），该废气为水蒸气及恶臭，车间中无组织排放。

技改部分工艺流程简述：

粉碎：利用粗碎机将外购山药、北沙参、西洋参、天花粉进行初步粉碎，粉碎机自身带盖，粉碎过程中产生的粉尘经自带的单机除尘器处理后无组织排放，此过程中产生粉碎粉尘（G3），设备运行产生噪声；

灭菌：利用电加热夹层锅和电加热杀菌锅 对粉碎后的山药粉、北沙参粉、西洋参粉、天花粉进行加热灭菌。

混合：利用槽型混合机和多向运动混合机将中药车间内蒸发浓缩后的药膏与灭菌后的山药粉、北沙参粉、西洋参粉、天花粉进行混合，槽型混合机自带盖子密封，混合过程中设备全密闭，无粉尘产生；

减压干燥：将混合完成后的药膏，利用脉动真空干燥机对药膏进行干燥，将药膏中的水分将低达到设计要求，此过程中由于减压过程中需要抽真空，产生抽真空废水（W2），设备运行产生噪声；

粉碎：利用除尘粉碎机对减压干燥后的药膏进行粉碎，除尘粉碎机自带除尘设备，此过程中产生粉碎粉尘（G5），设备运行产生噪声；

筛分：项目使用振荡筛对粉碎后的药品进行筛分，将粒度过大的颗粒返回粉碎工序进行重新粉碎，此过程中设备运行产生噪声；

制粒：使用摇摆颗粒机对筛选合格后的药品通过摇摆滚动的方式形成颗粒状的药品；

胶囊填充：根据产品需要利用胶囊填充机将药品填充进胶囊中；

包装：根据产品需要，选用铝塑包装机、颗粒包装机、瓶包装机对药品进行包装，包装完成后即为成品，入库待售。

## 3.6项目变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求未发生变动。

# 四、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废气

本项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。

表 4-1废气治理/处置措施

| 废气名称 | 主要污染因子 | 产生工序 | 排放方式 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 粉碎 | 间歇 | 经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放 |

4.1.2废水

本项目废水主要为纯水制备废水、设备清洗废水和抽真空废水，设备清洗废水产生量为120m3/a，主要污染物为COD、BOD5等，设备清洗废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。抽真空废水产生量约为15m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS等，抽真空废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。纯水制备废水产生量为50m3/a，纯水制备废水属清净下水，经污水管网进入陵城区第二污水处理厂。废水污染防治设施情况详见表4-2。

表4-2废水污染防治设施一览表

| 序号 | 废水类别 | 来源 | 污染物 种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理 设施 | 工艺 设计 | 处理 能力 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备清洗 废水 | 设备清洗 | CODCr BOD5 NH3-N SS | 间歇 | 120m3/a | 污水 处理站 | 格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤 | 50m3/d | 陵城区 第二 污水 处理厂 |
| 2 | 抽真空 废水 | 抽真空 | CODCr BOD5 SS | 间歇 | 15m3/a |  |  |  |  |
| 3 | 纯水制备 废水 | 纯水制备 | 清净 下水 | 间歇 | 50m3/a | / | / | / |  |

4.1.3噪声

本项目噪声源主要是粗碎机、除尘粉碎机等设备运行，噪声源强在60～80dB（A），通过选用低噪音设备、基础减振、建筑隔音和距离衰减等措施后于厂界达标排放。噪声污染治理设施情况详见表4-3。

表4-3 噪声污染治理设施一览表

| 序号 | 噪声源 | 位置 | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗碎机、除尘粉碎机等设备 | 生产车间 | 建筑隔音、距离衰减 |

4.1.4固体废物

本项目生产过程中设备自带除尘器收集下除尘器集尘，产生量约为0.3825t/a，经企业集中收集后回用生产。项目产生的固废均能实现无害化处理，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

## 4.2其他环保设施

4.2.1 环境风险防范设施

地面硬化、厂区防渗、消防设施等

4.2.2 在线监测装置

本项目未安装在线监测装置。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资情况

本项目实际总投资681.8万元，其中环保投资5万元，环保投资占总投资的0.73%；项目总投资和环保投资与环评设计中相同；各项环保设施具体投资情况见表4-4。

表4-4各项环保设施实际投资情况一览表

| 序号 | 环保工程 | 环评设计投资 （万元） | 实际投资 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理 | 0 | 0 | 设备自带 |
| 2 | 废水处理 | 0 | 0 | 依托现有污水处理站、化粪池 |
| 3 | 噪声处理 | 4 | 4 | 设备降噪、厂房隔音等 |
| 4 | 固废处理 | 1 | 1 | 依托现有危废间、一般固废区 |
| 合 计 | 5 | 5 | —— |

4.3.2“三同时”落实情况

本项目工程建设主体工程、环保工程、生产设备、生产工艺等落实了环评报告表及批复要求，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度要求。项目环保设施环评设计、实际建设情况一览表见表4-5。

表4-5项目环保设施环评、实际建设情况一览表

| 序号 | 名称 | 环评设计情况 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。 | 本项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。 | 已落实 |
| 2 | 废水 | 纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。 | 纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。 | 已落实 |
| 3 | 噪声 | 车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减。 | 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 | 已落实 |
| 4 | 固体废物 | 生产过程产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。 | 生产过程产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。 | 已落实 |

# 五、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1结论

1、环境空气影响分析

本项目废气主要为粉碎等工序产生的颗粒物。

本项目需要粉碎的山药、北沙参、西洋参、天花粉用量为31t/a，减压干燥后的物料总量为54t/a。本项目粉尘产生量按照参考《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞主编）中推荐的经验系数进行估算，按边角料和不合格产品量的0.5%计算，则粉碎工序粉尘产生量约0.425t/a；产生速率0.177kg/h（年生产100天，每天生产24小时）。

本项目粗碎机和除尘粉碎机粉碎过程中全密闭，产生的粉尘经设备自带布袋除尘处理（处理效率以90%计）后无组织排放。本项目无组织颗粒物排放量为0.0425t/a，排放速率为0.0177kg/h根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 A 推荐模型中估算模型 AERSCREEN进行预测，颗粒物厂界最大排放浓度为0.0147mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0 mg/m3）。

2、水环境影响分析

本项目废水主要为纯水制备废水、设备清洗废水和抽真空废水，设备清洗废水产生量为120m3/a，主要污染物为COD、BOD5等，设备清洗废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。抽真空废水产生量约为15m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS等，抽真空废水经厂区内现有污水处理站处理后通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行深度处理。纯水制备废水产生量为50m3/a，纯水制备废水属清净下水，经污水管网进入陵城区第二污水处理厂。

3、声环境影响分析

该项目噪声主要来自于粗碎机、除尘粉碎机等设备运行，噪声源强在60～80dB（A）。通过采取选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取加强设备维护等措施后，再经建筑物隔声、距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））要求，对周围环境影响较小。

4、固废环境影响分析

本项目生产过程产生的除尘器集尘经企业收集后回用生产。

5、环境风险分析

项目运行过程中存在着火灾的风险，项目无列入危险化学品的原料，故只要加强管理，建立健全相应的的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。

综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，在采取了以上所提措施的前提下，对周围环境造成的影响较小，因此从环保角度讲本项目是可行的。

5.1.2建议

1、加强企业环境管理，保证污染防治措施的正常运转，使污染物达标排放。

2、做好安全生产工作，防止意外事故的发生。

3、继续扩大厂界周围绿化面积，搞好绿化，美化环境，提高绿化带的环境效益。

4、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。

5、加强环境管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作，确保在源头尽可能地消除各类污染。加强职工对环境保护工作重要性的认识，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。

## 5.2审批部门审批决定

报告表审批意见：

关于山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境影响报告表审批意见

陵行审环[2020]262号

山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目位于山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首，项目总投资681.8万元，其中环保投资5万元。该项目符合国家产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能够满足环境保护要求，项目建设可行。

一、项目建设及运行期间，应严格落实报告表中提出的污染防治措施，重点做好以下工作：

1.大气环境影响：项目污染物主要为粉碎等工序产生的颗粒物。本项目粗碎机和除尘粉碎机粉碎过程中全密闭，产生的粉尘经设备自带布袋除尘处理(处理效率以90%计)后无组织排放。满足无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m3)要求。

2.水环境影响：项目的主要污染物是纯水制备废水、减压干燥废水、设备清洗废水，纯水制备废水以及设备清洗废水经市政污水管网排入陵城区第二污水处理厂，减压干燥废水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入陵城区第二污水处理厂，满足《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31926-2015)表1中A级标准要求及陵城区第二污水处理厂进水水质要求。

3.噪声环境影响：该项目噪声主要来自于粗碎机、除尘粉碎机等设备运行，噪声源强在60~80dB (A)。通过采取基础减振、距离衰减等控制处理措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区标准。

4.固废影响：该项目固体废物主要是除尘器集尘，企业收集后回用生产。满足《一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- -2001)及修改单标准。

二、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在建设、运营过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的，应当进行后评价，采取改进措施并报我局备案。

三、项目环保设施竣工后应按规定程序验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、自本批复之日起，超过五年开工建设的，其环境影响评价文件应重新报我局审核。

五、建设项目发生实际排污行为之前应获得排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具环境保护设施验收合格意见。

德州市陵城区行政审批服务局

2020年11月27日

## 5.3项目环评批复落实情况

表5-1环评批复落实情况

| 环评批复 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境影响：项目污染物主要为粉碎等工序产生的颗粒物。本项目粗碎机和除尘粉碎机粉碎过程中全密闭，产生的粉尘经设备自带布袋除尘处理(处理效率以90%计)后无组织排放。满足无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值(1.0mg/m3)要求。 | 本项目粉碎工序产生的粉尘经设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。根据监测报告，验收监测期间，项目厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值要求。 | 已落实 |
| 水环境影响：项目的主要污染物是纯水制备废水、减压干燥废水、设备清洗废水，纯水制备废水以及设备清洗废水经市政污水管网排入陵城区第二污水处理厂，减压干燥废水经厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入陵城区第二污水处理厂，满足《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31926-2015)表1中A级标准要求及陵城区第二污水处理厂进水水质要求。 | 厂区实行雨污分流，雨水通过雨水管网外排；本项目纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。根据监测报告，验收监测期间，项目污水总排放口废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31926-2015)表1中A级标准要求及陵城区第二污水处理厂进水水质要求。 | 已落实 |
| 噪声环境影响：该项目噪声主要来自于粗碎机、除尘粉碎机等设备运行，噪声源强在60~80dB (A)。通过采取基础减振、距离衰减等控制处理措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区标准。 | 本项目在采用选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 | 已落实 |
| 固废影响：该项目固体废物主要是除尘器集尘，企业收集后回用生产。满足《一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- -2001)及修改单标准。 | 本项目营运过程中产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。 | 已落实 |
| 建设项目发生实际排污行为之前应获得排污许可证，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具环境保护设施验收合格意见。 | 项目已申领排污许可证。 | 已落实 |

# 六、验收执行标准

## 6.1无组织废气监测

表6-1无组织废气监测标准

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向厂界外1个点 下风向厂界外3个点 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2要求 | 1.0 |

## 6.2噪声监测

表6-2噪声监测标准

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界外1m处 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 功能区标准要求； | 昼间65 夜间55 |

## 6.3废水监测

表6-3废水监测标准

| 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站出口 | PH | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 | 6.5~9.5（无量纲） |
|  | COD |  | 500 |
|  | BOD5 |  | 350 |
|  | NH3-N |  | 45 |
|  | SS |  | 400 |
|  | 总磷 |  | 8 |
|  | 总氮 |  | 70 |

## 6.4固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）要求。

# 七、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废气监测

表7-1无组织废气排放监测项目、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向厂界外1个点，下风向厂界外3个点（具体点位监测时根据风向确定） | 颗粒物 | 3次/天，监测2天 |
| 无组织废气监测点位示意 |  |

7.1.2废水监测

表7-2 废水监测因子、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 污水处理站出口 | PH | 4次/天 监测2天 |
|  |  | COD |  |
|  |  | BOD5 |  |
|  |  | NH3-N |  |
|  |  | SS |  |
|  |  | 总磷 |  |
|  |  | 总氮 |  |

7.1.3厂界噪声监测

表7-3噪声验收监测因子、点位、频次

| 监测类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界四周（东、西、南、北厂界各设一个点），具体点位示意图见下图 | 噪声 | 昼夜各监测1次 监测2天 |
| 噪声监测点位布置图 |  |

# 八、质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及仪器

表8-1监测依据、方法、设备及检出限

| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 主要仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 总悬浮 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 低浓度恒温恒湿称重设备Y037HJ/电子天平Y023HJ | 0.001mg/m³ |
| 污水 | pH值 | 玻璃电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式PH计Y021HJ | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | HJ 828-2017 | 50mL酸式滴定管 Y068HJ | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 Y029HJ/便携式溶解氧测定仪 Y022HJ | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 Y007HJ | 5mg/L |
|  | 氨氮 | 分光光度法 | HJ 536-2009 | 可见分光光度计 Y008HJ | 0.01mg/L |
|  | 总磷 | 分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 可见分光光度计 Y008HJ | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 Y009HJ | 0.05mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 多功能声级计Y034HJ | / |

## 8.2 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

8.2.1 废气质量保证和质量控制

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。

8.2.2 废气监测质控措施

8.2.2.1采样设备定期流量校准

项目分析仪器标气标定，单点校准；采用国标分析方法，监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。监测数据及监测报告执行三级审核制度。

（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。

## 8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

8.3.1噪声质量保证和质量控制

为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。

8.3.2噪声监测质控措施

（1）监测仪器和声校准器在有效检定期内，监测测试人员均经考核合格并持证上岗。

（2）声级计在测量前后使用噪声值为94.0 dB（A）的标准声源进行校准，其前、后校准示值偏差不大于0.5dB（A）。

（3）测量在无雨、无雪天气条件下进行，风速5.0m/s以上停止测量。

（4）测量时传声器加风罩。

# 九、验收监测结果

## 9.1生产工况

本次验收监测于2021年6月11日~6月12日进行，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常，对各生产装置生产负荷记录进行查验，汇总情况见表9-1。

表9-1监测期间生产负荷核查情况

| 项目名称 | 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杞黄降糖胶囊 （万粒/d） | 杞黄降糖胶囊 （万粒/d） |  |
| 固体制剂车间改造项目 | 2021.6.11 | 300 | 240 | 80% |
|  | 2021.6.12 | 300 | 240 | 80% |

由上表可知，监测期间生产负荷均在75%以上，满足竣工环保验收监测工况要求。

## 9.2环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1验收监测期间参数

表9-2废气监测期间气象参数表

| 检测日期 | 采样时间 | 气温 （℃） | 气压 （KPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-06-11 | 10：24 | 30.5 | 100.8 | 1.8 | N | 0 | 0 |
|  | 11：26 | 31.4 | 100.5 | 1.9 | N | 0 | 0 |
|  | 12：30 | 31.9 | 100.1 | 1.8 | N | 0 | 0 |
| 2021-06-12 | 10：05 | 30.1 | 100.6 | 1.7 | N | 0 | 0 |
|  | 11：08 | 31.3 | 100.5 | 1.8 | N | 0 | 0 |
|  | 12：15 | 33.6 | 100.5 | 1.9 | N | 0 | 0 |

表9-3废水监测期间参数表

| 检测日期 | 检测点位 | 采样时间 | 平均流量(m3/d) | 水温 (℃) | 感官描述 （颜色、气味） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-06-11 | 污水总排放口 | 10：36 | / | 26.3 | 无色、无味 |
|  |  | 12：43 |  | 27.3 |  |
|  |  | 14：43 |  | 26.8 |  |
|  |  | 16：46 |  | 27.7 |  |
| 2021-06-12 | 污水总排放口 | 10：22 | / | 28.3 | 无色、无味 |
|  |  | 12：25 |  | 29.1 |  |
|  |  | 14：28 |  | 28.7 |  |
|  |  | 16：28 |  | 27.4 |  |

表9-4噪声监测期间气象参数表

| 检测日期 | 检测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-06-11 | 昼间 | 晴 | N | 1.8 |
|  | 夜间 | 晴 | NE | 1.7 |
| 2021-06-12 | 昼间 | 晴 | N | 1.7 |
|  | 夜间 | 晴 | NE | 1.7 |

9.2.1.2无组织废气

表9-5无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 样品编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物(mg/m³) |
| 2021-06-11 | 2#下风向 | 21F3113WZ2101 | 0.245 |
|  |  | 21F3113WZ2102 | 0.231 |
|  |  | 21F3113WZ2103 | 0.219 |
|  | 3#下风向 | 21F3113WZ3101 | 0.240 |
|  |  | 21F3113WZ3102 | 0.213 |
|  |  | 21F3113WZ3103 | 0.232 |
|  | 4#下风向 | 21F3113WZ4101 | 0.201 |
|  |  | 21F3113WZ4102 | 0.210 |
|  |  | 21F3113WZ4103 | 0.218 |
| 2021-06-12 | 2#下风向 | 21F3113WZ2201 | 0.230 |
|  |  | 21F3113WZ2202 | 0.240 |
|  |  | 21F3113WZ2203 | 0.210 |
|  | 3#下风向 | 21F3113WZ3201 | 0.224 |
|  |  | 21F3113WZ3202 | 0.218 |
|  |  | 21F3113WZ3203 | 0.226 |
|  | 4#下风向 | 21F3113WZ4201 | 0.240 |
|  |  | 21F3113WZ4202 | 0.231 |
|  |  | 21F3113WZ4203 | 0.210 |
| 备注：上风向不具备检测条件。 |

以上结果表明，验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目无组织颗粒物最大浓度为0.245mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3）的要求。

9.2.1.3噪声

表9-6厂界噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 测量值Leq［dB(A)］ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
|  |  | 主要 声源 | 检测 时间 | 检测 结果 | 主要 声源 | 检测 时间 | 检测 结果 |
| 2021-06-11 | 1#东厂界 | 生产 | 10：52 | 56 | 生产 | 23：21 | 45 |
|  | 2#南厂界 | 生产 | 10：54 | 57 | 生产 | 23：24 | 46 |
| 2021-06-12 | 1#东厂界 | 生产 | 10：15 | 56 | 生产 | 00：06 | 45 |
|  | 2#南厂界 | 生产 | 10：18 | 57 | 生产 | 00：10 | 46 |
| 备注：西厂界、北厂界不具备检测条件。 |

以上结果表明，验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目厂界的昼间噪声最高值为57dB（A），夜间噪声最高值为46dB（A）；项目西厂界、北厂界与其它企业共用一个厂界，不符合检测条件，因此未检测；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)) 3类标准要求。

9.2.1.4废水

表9-7项目污水总排口废水检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-06-11 | 污水总排放口 | 21F3113WS1101 | PH | 7.10 | / |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 7.24 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 7.15 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 7.26 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 化学需氧量 | 80 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 99 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 76 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 74 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 五日生化需氧量 | 46.2 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 38.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 52.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 48.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 悬浮物 | 20 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 22 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 26 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 24 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 氨氮 | 2.63 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 3.29 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 3.22 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 3.46 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 总磷 | 0.22 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 0.27 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 0.20 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 0.34 |  |
|  |  | 21F3113WS1101 | 总氮 | 8.54 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1102 |  | 8.30 |  |
|  |  | 21F3113WS1103 |  | 7.73 |  |
|  |  | 21F3113WS1104 |  | 6.57 |  |
| 2021-06-12 | 污水总排放口 | 21F3113WS1201 | PH | 7.08 | / |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 7.13 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 7.05 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 7.06 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 化学需氧量 | 84 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 67 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 90 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 71 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 五日生化需氧量 | 50.2 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 42.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 38.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 47.2 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 悬浮物 | 26 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 22 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 27 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 25 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 氨氮 | 3.60 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 2.78 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 3.34 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 3.34 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 总磷 | 0.31 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 0.27 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 0.20 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 0.26 |  |
|  |  | 21F3113WS1201 | 总氮 | 8.91 | mg/L |
|  |  | 21F3113WS1202 |  | 7.20 |  |
|  |  | 21F3113WS1203 |  | 7.77 |  |
|  |  | 21F3113WS1204 |  | 9.17 |  |

以上结果表明，验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目外排废水pH范围为7.05~7.26，CODcr日均最大排放浓度为82.25mg/L，BOD5日均最大排放浓度为46.2mg/L，氨氮日均排放浓度为3.265mg/L，SS日均排放浓度为25mg/L，总磷日均排放浓度为0.26mg/L，总氮日均排放浓度为8.2625mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 （pH：6.5~9.5，COD≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，氨氮≤45mg/L，SS≤400mg/L，总磷≤8mg/L，总氮≤70mg/L）。

# 十、验收监测结论

验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司主体工程正常生产，环保设施正常运转，实际生产负荷大于设计负荷的75%，符合验收监测条件的要求。其验收结论如下：

## 10.1废气

验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目无组织颗粒物最大浓度为0.245mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值要求（周界外浓度最高点1.0mg/m3）的要求。

## 10.2废水

本项目纯水制备废水与经厂区内现有污水处理站处理后的设备清洗废水和抽真空废水通过污水管网进入陵城区第二污水处理厂进行处理。

验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目外排废水pH范围为7.05~7.26，CODcr日均最大排放浓度为82.25mg/L，BOD5日均最大排放浓度为46.2mg/L，氨氮日均排放浓度为3.265mg/L，SS日均排放浓度为25mg/L，总磷日均排放浓度为0.26mg/L，总氮日均排放浓度为8.2625mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 （pH：6.5~9.5，COD≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，氨氮≤45mg/L，SS≤400mg/L，总磷≤8mg/L，总氮≤70mg/L）。

## 10.3噪声

验收监测期间，山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目厂界的昼间噪声最高值为57dB（A），夜间噪声最高值为46dB（A）；项目西厂界、北厂界与其它企业共用一个厂界，不符合检测条件，因此未检测；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)) 3类标准要求。

## 10.4固废

本项目营运过程中产生的除尘器集尘交由分类收集后回用生产。一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。各类固废临时暂存场地规范化设置，确保不造成二次污染。

## 10.5结论

山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 十一、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目 | 项目代码 | 2020-371403-27-03-035675 | 建设地点 | 山东省德州市陵城区经济开发区腾达路西首 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | “十六、医药制造业”中“42、中成药制造、中药饮片加工” | 建设性质 | (新建 (改扩建 ( 技改 |
|  | 设计生产能力 | 年产3亿粒杞黄降糖胶囊（固体制剂部分） | 实际生产能力 | 年产3亿粒杞黄降糖胶囊（固体制剂部分） | 环评单位 | 德州清阳环境评估服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 德州市陵城区行政审批服务局 | 审批文号 | 陵行审环[2020]262号 | 环评文件类型 | 建设项目环境影报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年12月 月 | 竣工日期 | 2021年6月 | 排污许可证申领时间 | —— |
|  | 环保设施设计单位 | 山东宜岛康制药有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 | —— |
|  | 验收单位 | 山东宜岛康制药有限公司 | 环保设施监测单位 | 山东金诚检验检测认证有限公司 | 验收监测时工况 | 80% |
|  | 投资总概算（万元） | 681.8 | 环保投资总概算（万元） | 5 | 所占比例（%） | 0.73 |
|  | 实际总投资 | 681.8 | 实际环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 0.73 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 4 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 山东宜岛康制药有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91371421MA3M7L7E7H |  | 2021年6月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0.793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 0.397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 0.269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 0.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 | 0.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 挥发性有机物 | 1.090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

生产工况证明

2021年6月11日至6月12日我公司山东宜岛康制药有限公司固体制剂车间改造项目环境保护验收监测期间，设备运转正常，6月11日生产240万粒杞黄降糖胶囊，生产负荷达到80%；6月12日生产240万粒杞黄降糖胶囊，生产负荷达到80%。符合国家检测技术规范。

特此证明！

| 项目名称 | 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 杞黄降糖胶囊 （万粒/d） | 杞黄降糖胶囊 （万粒/d） |  |
| 固体制剂车间改造项目 | 2021.6.11 | 300 | 240 | 80% |
|  | 2021.6.12 | 300 | 240 | 80% |

山东宜岛康制药有限公司

2021年6月15日

# Text boxes

陵城区第二污水处理厂

损耗

200

50

135

陵城区第二污水处理厂

150

设备清洗用水

120

30

污水处理站

纯水制备

215

自来水

15

15

抽真空用水

15

抽真空废水